## Slide 1
{ ; }
SCHEMA-DRIVEN VALIDATOR GENERATOR
把標籤規則編譯成 C++98 驗證器
用一份 Schema 描述格式規則,自動產生「純 if-else」的驗證程式碼
schema.json
→
gen.py 產生器
→
validator.cpp

## Slide 2
要解決的問題:驗證自訂標籤格式
data.txt
<PROGRAM>
P_NAME=P1
[VAR_SECTOR_START]
<VAR>
V_NAME=alpha
</VAR>
[VAR_SECTOR_END]
</PROGRAM>
必須驗證的規則
P_NAME 必須存在於 PROGRAM 內
且值需符合指定格式
VAR_SECTOR 區段必須存在
數量不可超過一個
每個 VAR 需有 V_NAME
同區段內不可重名
標籤 / 區段必須正確配對
不可未關閉或交錯
規則會越來越多 — 直接手刻 if-else 很快就無法維護

## Slide 3
核心想法:規則用 Schema 描述,在 build-time 編成 if-else
做法 A — Runtime 直譯
通用引擎在「執行時」讀 schema、逐條比對
需要一個直譯器常駐在輸出裡
輸出含引擎、較難稽核
做法 B — Build-time 編譯 ✓
產生器在「產碼時」讀 schema,把規則攤平
輸出是不含引擎、自足的 if-else
每個判斷掛錯誤碼,可逐條對照稽核
本質上是一個小型編譯器:Schema 是來源語言,C++98 是目標語言。

## Slide 4
架構與資料流
schema.json
Tag / Attribute 規則
→
gen.py
讀規則 → 吐程式碼
→
validator.cpp
純 if-else + harness
只在開發機執行 ↑ 交付物 (C++98) ↑
validator.cpp 內部流程
1
讀檔 / 切詞
›
2
建立範圍樹
›
3
結構檢查
(配對・未關閉)
›
4
語意檢查
(if-else 規則)
›
5
列出所有錯誤
結構與語意分開:結構壞了就建不出樹,語意檢查也無從談起。

## Slide 5
Schema 怎麼寫
schema.json
"PROGRAM": {
"start": "<PROGRAM>",
"end": "</PROGRAM>",
"attributes": {
"P_NAME": { "required": true,
"pattern": "^P[0-9]+$" }
},
"children": {
"VAR_SECTOR": { "min": 1, "max": 1 }
}
},
"VAR": {
"start": "<VAR>", "end": "</VAR>",
"attributes": {
"V_NAME": { "required": true,
"unique": true } } }
start / end
宣告分隔字串。可混用 <> 與 [],解析器只比對字面字串(已拿掉 kind)
attributes
required 必填 · pattern 值格式 · unique 同範圍不重複
children
min 最少 · max 最多(min:1,max:1 = 恰好一個)

## Slide 6
產出的就是「純 if-else」
matchStart() — 由 start/end 產生
// 整行字串 -> 節點名稱
int matchStart(string s, string& name){
if(s=="<PROGRAM>")
{name="PROGRAM"; return 1;}
else if(s=="[VAR_SECTOR_START]")
{name="VAR_SECTOR";return 1;}
else if(s=="<VAR>")
{name="VAR"; return 1;}
return 0;
}
check_VAR() — required + unique
int check_VAR(const Node* node){
int errs = 0;
/* E006: V_NAME 必填 */
if(hasAttr(node,"V_NAME")==0){
reportError(line,"E006",
"缺少必要屬性 V_NAME"); errs++;
}
/* E007: V_NAME 須唯一 */
if(hasEarlierSiblingSameAttr(
node,"V_NAME")==1){
reportError(line,"E007",
"V_NAME 值重複"); errs++;
}
return errs;
}
每個 if 都掛著錯誤碼與規則註解 — 可直接對照 schema 稽核。

## Slide 7
連 Regex 都編成 if-else(C++98 無需 <regex>)
pattern
^P[0-9]+$
→
matchAttr_PROGRAM_P_NAME()
int match(const char* s){
int i = 0;
// 字面 'P'
{ char c=s[i]; if(!(c=='P')) return 0;
i=i+1; }
// 類別 [0-9] 量詞 +
{ char c=s[i];
if(!(c>='0'&&c<='9')) return 0; i=i+1;
c=s[i];
while(c>='0'&&c<='9'){i=i+1;c=s[i];} }
if(s[i]!='\0') return 0; // 錨點 $
return 1;
}
量詞 + * ? 的掃描用一個 while(務實派);所有「結構規則」本身仍是純 if-else。

## Slide 8
實測結果
$ ./validator good.txt
OK: 文件合法
exit code 0
$ ./validator bad.txt
[E001] 缺 P_NAME
[E004] VAR_SECTOR 過多
[E006] 缺 V_NAME
[E005] VAR 不足
✗ 共 4 個錯誤
$ ./validator dup.txt
[E007] V_NAME 重複
(同區段不可重名)
✗ 共 1 個錯誤
一次列出所有錯誤(不在第一個就停),每筆都帶錯誤碼與行號。

## Slide 9
這個設計的好處
純 if-else 規則,易讀易稽核
每個判斷對應一條 schema 規則與一個錯誤碼
C++98、規則段無 STL 依賴
適合舊工具鏈或嵌入式;harness 可換成 C 陣列
加規則 = 改 schema,不碰 C++
重跑產生器即可,規則邏輯集中在一處
結構與語意分離
錯誤一次全列出,附行號與範圍
分隔符完全由 schema 宣告
已移除 kind;<> 與 [] 可自由混用

## Slide 10
{ ; }
開始使用 · 下一步
terminal
$ python3 gen.py schema.json validator.cpp
$ g++ -std=c++98 -o validator validator.cpp
$ ./validator data.txt
可再擴充的方向
pattern:選擇 |、群組 ()、否定類別 [^...]、簡寫 \d
document-wide unique(跨範圍唯一性)
強制 start/end 形式、屬性出現次數與順序
嵌入式版本:harness 改用 C 陣列、零動態配置